摘 要

柴油引擎是人類文明科技利用機械能代替人力擷取利益的設備，它雖然帶給人類很多方便與功勞，但其所排放之污染確也造成人類及旁生物的生命疾病很大威脅。從宇宙環境中人類不知名的暈眩死亡等事件，經醫學界深入探討才發現柴 油引擎所排放之廢氣是主要凶手。

柴油引擎排放廢氣所造成之嚴重影響

柴油引擎排放廢氣所造成之影響如下所述： 一、黑煙（SOOT）：引擎所排出之黑煙會讓人噁心、難忍。 二、一氧化碳（CO）(無色無味)：人體如果吸入CO後會很快與人體內血紅素結合，停止血液輸送，使人暈眩至死（前新聞報導1台5KW發電機，因供守靈之照明用，而讓18個人暈眩，被人發現急救差點全部死亡，另利用車輛排煙管排氣自殺等等時常有聞）。 三、碳氫化合物（HC）： HC為苯、聯苯，如吸入人體會造成肝癌、肺癌，HC是癌症的根源，台灣因人口密集生活富裕車輛多，排放廢氣也多。因此在台灣每年衛生署的統計疾病死亡人數報告中，肺癌、肝癌是排第一位。 四、氮氧化物（NOx）： 引擎排放之廢氣中之NOx為笑氣，如吸入人體會使人記憶力消失，並會得老人癡呆症。此種情況在台灣有多少案例呢？其實有令人不敢相信的多！只是大家不去瞭解而已，這些病症的來源希望醫學界能更深入的去探討。 以上這些實質的廢氣污染毒素除引起病狀之外，另HC+NOx所產生的臭味 也會讓人掉眼淚的難受，柴油引擎在運轉時之噪音也是很大的污染，雖然環保 署訂有法規第0017426號、第0039205號及第01467號等等排放標準，而且 也都在實施中，但可能在宣導上還需要加強，才能讓我們這些只會做工作的台 灣牛更有環保知識，更應嚴格的實施檢驗制度，才能還給我們們下一代子孫一個 自然乾淨的生活空間。

有效改善廢氣污染之方法

有效改善廢氣污染之方法有以下方式： 一、採用新型環保引擎 不同型式的引擎排放之污染物有不同的改善設施，柴油引擎排放廢氣污染 之程度是取決於柴油引擎的噴油系統，一般柴油引擎的噴油系統分為 (1)機械 式； (2)油壓式；(3)電子式；(4)微電腦連控式。 第(1)(2)種：於引擎起動數分鐘運轉時，其排煙中含有CO、HC、NOx多達1000 ppm至數千ppm（而CO800ppm就會致人於暈眩至死）。 第(3)種：噴油系統於引擎起動時有一種可抑制油量迨速起動，起動黑煙較少，但CO、HC、NOx含量還是與第(1)(2)種噴油系統的污染相同，因此歐美的最新研發。 第(4)種：微電腦連控式之噴油系統是改善了很多，如黑煙SOOT、CO、HC、NOx等等在歐美有很多經過專業技師的校正，污染排放雖很接近法規要求但在HC及NOx值還是無法達到法規標準，故在國外還是要加裝淨化設備來降低污染含量以達法規標準，但在這種新型引擎加裝的淨化設備其價格上就低很多。

二、加裝排煙淨化設備 (1)排煙淨化器設備的材質、構造與功能排煙淨化器的本體係以氧化鎂、氧化鋁、氧化矽之顆粒陶土在一定的比例做成堇青石陶瓷，再經高科技組合燒成多孔式約55孔之蜂巢型（為單向一邊通另一邊封死，廢氣必須從側牆穿牆排出）及約400孔之直通型為使用不同引擎而設定，以前科學家一開始是以純陶瓷的設備來消除難看的黑煙，最初使用在車輛上是一支排煙管裝兩只蜂巢型純陶瓷的淨化器，一只使用另一只噴油進去燃燒，讓停留在陶瓷牆上的碳粒子由兩只淨化器交互使用，以達到消除黑煙的效果，稱之為黑煙消除器。 幾年後科學家發現這樣還是不能達到真正的環保，因為真正的污染物是CO、HC、NOx，於是科學家才再研發出利用貴金屬白金、鈀金、銠金、鈦金等等做為觸媒來轉化有毒的廢氣體，以高科技技術將貴金屬塗裝在堇青石的陶瓷上之後，當柴油引擎廢氣經過此一設備時，其貴金屬在溫度達150℃時即可自動將有毒氣體CO、HC、NOx等等開始轉化成水滴及二氧化碳等無毒氣體排出。至溫度達300℃時即完全轉化，使CO轉化達99％、HC達98％、NOx達20％且在引擎起動時的第一口黑煙SOOT消除達87％、微粒PM達87％。溫度達320℃時，消除SOOT、PM達92％以上，對排放較低黑煙的引擎，其黑煙可以消除掉99.9％以上。（本資料為美國CleanAIR原廠測試數據與台灣工研院做CO、HC、NOx等再測試結果相符）。 以上新型排煙淨化器設備已被視為未來的環保必須品，政府在車輛使用上抽了許多的空污稅，也在這幾年的環保巴士使用上補助了數千老舊的公車巴士，這也是取之於污染用之於改善的實務功德，但其成本較高也讓政府動支很多經費補助。在各種研發改善污染的柴油引擎上，歐美國家已有很多採用微電腦連控式噴油系統的引擎，這種新型環保引擎雖我們也有進口引進使用，逐漸普遍採用中，然原有老式的引擎使用數量仍非常多，希望有關單位一齊加油。

(2) 排煙淨化器設備的種類與差異排煙淨化器設備目前市面上分為陶瓷貴金屬觸媒型及金屬片或金屬網渡貴金屬觸媒型等兩類，陶瓷貴金屬觸媒型又分為蜂巢式及直通式兩種，陶瓷貴金屬觸媒型蜂巢式對降低黑煙及毒氣很有效果，如僅要減低毒氣含量則採用陶瓷貴金屬觸媒型直通式即可。同樣的金屬片或金屬網渡貴金屬觸媒型也可改善有毒氣體，其價格比陶瓷貴金屬觸媒型便宜許多，但因渡在金屬片或金屬網上的貴金屬，很容易受溫度變動的影響而剝落，使用一兩年就無效果。 新型微電腦連控式噴油點火的柴油引擎所排放廢氣污染物，經測試結果只有CO、NOx太高，有些是HC、NOx太高，黑煙SOOT及微粒雜質PM已符合法規之標準，因此僅針對毒氣部份改善即可，所以改善的成本就降很多了，此種新型環保引擎所需搭配的排煙淨化器設備種類，可用陶瓷貴金屬觸媒型每英寸400孔的直通式設備即可達到完全符合環保法規的標準。 但要強調的是應採用陶瓷貴金屬觸媒型才能澈底有效改善，因在國內有些不深入瞭解的業者以前述金屬片或金屬網渡貴金屬觸媒型的設備來使用，也就是拿汽油車引擎用的觸媒轉化器來做柴油引擎上使用是不匹配的。（引述美國專家的報導以金屬片所做成的觸媒轉化器使用在柴油引擎車輛上行駛5000公里後測試其功能時只剩下50％，以陶瓷塗裝貴金屬後柴油車行駛80000公里測試其功能時仍與原來測試相同。） 以上經過我們進一步了解才知道是因金屬片的膨脹系數與貴金屬的膨脹系數相差太多，有 8.1的有13.1不等，所以金屬片只適合使用汽油引擎上，因汽油引擎燃燒溫度低於柴油引擎約5分之2，柴油引擎冷車及燃燒溫度相差太多會使所塗裝之貴金屬在金屬平面的貴金屬因熱漲冷縮而掉落，若裝置較遠的排煙距離又無法產生應有的功能。陶瓷就不同了，陶瓷的熱漲冷縮是最穩定的，將貴金屬塗裝後因陶瓷為顆粒組合，所以貴金屬會成為一強有力的網狀生根在陶瓷內部，不管貴金屬本身的熱漲冷縮如何，貴金屬的掉落可能性是很小的，所以所有先進國家美國、瑞典、英國、日本等等全部以陶瓷做為柴油引擎觸媒轉化器，希望這個知識能提供更多人對觸媒設備的瞭解，也希望我們共同努力來改善空氣污染所帶來的疾病及為我們的生活環境盡點心力。 更希望您上網 www.lkkok.com.tw 空污環保網站提出您的看法。